| СОГЛАСОВАНО Главный инженер ЗАО «ЛенТИСИЗ» | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| _______________ Л.К. Смирнов м.п. | _______________ м.п. |
| “____”_____________ 2017 г. | “____”_____________ 2017 г. |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на производство инженерно-геологических изысканий

- Наименование объекта: Жилой дом со встроенными помещениями и подземным гаражом.

- Местоположение объекта (милиц. адрес): г. Санкт-Петербург, Малодетскосельский пр., д.40

- Заказчик изысканий: ООО «Еврострой-М»

- Стадия проектирования: Проектная документация

- Проектная организация: ООО “ИНТЕРКОЛУМНИУМ»

- Работы финансируются заказчиком в соответствии с договором

- Заказчик поручает ЗАО “ЛенТИСИЗ” подать уведомление на право производства изысканий в ГГО КГА.

- Сроки и порядок предоставления отчетных материалов в соответствии с договором.

- Наличие материалов ранее выполненных изысканий по площадке

- Проектные задачи, для решения которых необходимы материалы изысканий

- Дополнительные требования к изысканиям

- Инженерно-геологические изыскания выполнять в соответствии со СНиП 11-02-96, СП 11-105-97.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Разрешительная док.

2. Схема участка м-ба 1:500

Техническое задание составил:				/________________/

Техническое задание получил:				/________________/

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

| № п/п | Технические характеристики | Наименование зданий и сооружений |
| --- | --- | --- |
| 1 | № по экспликации |  |  |
| 2 | Уровень ответственности здания, сооружения | II |  |
| 3 | Конструктивные особенности |  |  |
| 4 | Высота, м | 26-28 м |  |
| 5 | Количество этажей | 7-9 этажей+1 подземных |  |
| 6 | Размеры в плане (диаметр у основания сооружения башенного типа) | 62,5 х 47,5 м |  |
| 7 | Материал | Стен | Ж/Б монолитный |  |
|  |  | Фундамента | Ж/Б монолитный |  |
| 8 | Тип фундамента (ленточный, столбчатый, плита, свайный), его размеры, отметка ростверка свайного фундамента | Ж/Б монолитный ростверк Отм. Обреза фунд. -4,000 (отн.) |  |
| 9 | Нагрузка на фундаменты, тс | на 1 м длины ленты, свайного поля |  |  |
|  |  | на сваю (опору) |  |  |
|  |  | на куст свай | 600 т |  |
|  |  | на 1 м2 плиты |  |  |
| 10 | Предполагаемое расчетное давление на грунт, тс/м2 |  |  |
| 11 | Глубина заложения фундамента или погружение свай, м |  |  |
| 12 | Несущие конструкции и расстояние между ними, м |  |  |
| 13 | Наличие динамических нагрузок |  |  |
| 14 | Чувствительность к неравномерным осадкам (допускаемые величины деформации) |  |  |
| 15 | Подвалы, приямки, их глубина и назначение |  |  |
| 16 | Планировочные отметки поверхности, м | -0.150 м (отн.) |  |
| 17 | Прочие сведения |  |  |

Предполагается устройство буронабивных свай диаметром 450-520 мм. По технологии фундекс.  Предварительная нагрузка на сваю не менее 150 тс.  (при условии 4 свай в кустах под главные опоры).

Задание на инженерно-геологические изыскания выдано исходя из  3-й категории сложности грунтовых условий.

Главный инженер проекта:      _____________________        /_________________/

Тел