### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-экологических изысканий

| Наименование объекта | «Многоквартирный жилой дом» |
| --- | --- |
| Местоположение объекта | г. Санкт-Петербург, Малодетскосельский пр. дом 40, литера А, Малодетскосельский пр. дом 40, литера Б, кадастровый номер земельного участка 78:32:0001715:5 |
| Вид строительства | Новое строительство |
| Функциональная принадлежность | Жилое |
| Уровень ответственности зданий и сооружений по ФЗ от 30.12.2009 №384-ФЗ | II- уровень ответственности (нормальный) |
| Принадлежность к опасным производственным объектам | Не принадлежит |
| Основание для выполнения работ | Договор |
| Источник финансирования | Собственные средства |
| Генеральный Заказчик | ООО «Еврострой-М» |
| Местонахождение Генерального Заказчика, ФИО, номер телефона (факса), электронный адрес ответственного представителя | 197110, Санкт-Петербург г, Вязовая ул, дом № 10, Литера А, Помещение 55Н, Генеральный директор Кравцова О.В., тел 703-47-99, prokopenko@esgroup.ru |
| Застройщик | ООО «Еврострой-М» |
| Местонахождение застройщика, ФИО, номер телефона (факса), электронный адрес ответственного представителя | 197110, Санкт-Петербург г, Вязовая ул, дом № 10, Литера А, Помещение 55Н, Генеральный директор Кравцова О.В., тел 703-47-99, prokopenko@esgroup.ru |
| Проектная организация | ООО «ИНТЕРКОЛУМНИУМ» |
| Изыскательская организация |  |
| Стадия (этап проектирования) | Проектная документация |
| Сведения о стадийности (этапе работ), сроках проектирования и строительства | Инженерные изыскания выполняются в одну стадию. Очередность строительства – одна очередь |
| Характеристика, параметры объекта, площади изъятия земель (во временное и постоянное пользование) |  |
| Важнейшие технические решения и параметры проектируемых технологических процессов | - |
| Предварительная характеристика ожидаемых воздействий объектов строительства | На стадии строительства объекта основными источниками негативного воздействия на компоненты окружающей среды будет являться работа строительной техники и механизмов, проезд грузового транспорта для доставки строительных материалов и вывоза отходов, проведение земляных работы На стадии эксплуатации объекта основными источниками негативного воздействия на компоненты окружающей среды будут являться проезды и стоянки автомобильного транспорта, а также аварийные ситуации в результате разрывов трубопроводов, коррозии и дефектов монтажа сооружений и т. п. |
| Цели и виды инженерных изысканий | Вид инженерных изысканий – инженерно-экологические изыскания. Целью инженерно-экологических изысканий является оценка экологической обстановки с целью ликвидации негативных экологических последствий хозяйственной и иной деятельности; оценка современного состояния и прогноза возможных изменений окружающей природной среды под влиянием антропогенной нагрузки с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий. Результаты инженерно-экологических изысканий являются исходными данными для разработки раздела проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в отношении проектируемого объекта. |
| Границы изысканий | Инженерные изыскания проводятся в границах землепользования, согласованные с Заказчиком Границы инженерных изысканий указаны в приложении 1 к техническому заданию |
| Данные о видах, количестве, токсичности, системе сбора, складирования и утилизации отходов | На объекте образуются следующие виды отходов: отходы строительства и отходы потребления на период строительства, а именно грунт, образуемый при земляных работах; бой бетонных и железобетонных изделий, хозяйственно-бытовые отходы, строительный мусор. Количество, токсичность, системы сбора и складирования отходов будут уточнены в процессе проектирования |
| Сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, залповых выбросах и сбросах, возможных зонах и объектах воздействия, мероприятиях по их предупреждению и ликвидации | При правильном использовании техники и соблюдении технологических процессов аварийные ситуации исключаются; залповые выбросы и сбросы в окружающую среду технологией работ не предусматриваются |
| Требования к точности, надежности и достоверности данных | Требования к точности и надежности определяются в соответствии с действующими нормативно-методическими и руководящими документами |
| Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания | -Градостроительный кодекс Российской Федерации -Федеральный закон Российской Федерации «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 года N 384-ФЗ -Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.; -Федеральный закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999 г.; -СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; -СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства |
| Сведения о ранее выполненных изысканиях | Нет. |
| Виды работ | Инженерно-экологические изыскания выполнить согласно действующим нормативам: сбор, обработка и анализ фондовых и опубликованных материалов, материалов ИЭИ прошлых лет; рекогносцировочное геоэкологическое обследование территории; исследование компонентов природной среды; определение степени потенциальной инженерно – экологической опасности, связанной со строительством и эксплуатацией объекта, прогноз возможных неблагоприятных воздействий; рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий; предложения к программе экологического мониторинга; составление технического отчёта по инженерно-экологическим изысканиям. Перечень контролируемых показателей, методы исследований, виды и объемы работ определить в программе инженерно-экологических изысканий. |
| Дополнительные требования к производству отдельных видов изысканий при необходимости их выполнения | Производство отдельных видов изысканий, в том числе археологические исследования, историко-культурная экспертиза, поиск, обнаружение и определение мест воинских захоронений; поиск, обследование территории на наличие взрывоопасных предметов не входят в состав работ по данному договору |
| Требования к прогнозу возможных изменений природных и техногенных условий | Прогноз неблагоприятных последствий должен содержать покомпонентный анализ и комплексную оценку экологического риска |
| Наличие акта обследования УСПХ | Нет |
| Перечень приложений к техническому заданию, которые передаёт Заказчик Исполнителю | -Ситуационный план с границами участка работ в масштабе (1:2000, 1:5000, 1:10 000 и т.д.); -Топографическая съемка в масштабе 1:500 с подземными коммуникациями на исследуемую территорию (для проведения буровых работ); |
| Особые требования к выполнению работ | Инженерно-экологические изыскания должны выполняться организацией, имеющей выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к таким видам работ (СРО); все аналитические исследования должны проводиться в лабораториях, прошедших государственную аккредитацию и получивших соответствующий аттестат. |
| Необходимость предоставления на согласование Заказчику программы инженерных изысканий | Необходимо согласование программы изысканий |
| Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, порядок предоставления изыскательской продукции и форматы материалов) | Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий состоит из текстовой части и приложений, в том числе: техническое задание на инженерно-экологические изыскания; программа на инженерно-экологические изыскания; копии допусков, лицензий и аттестатов аккредитации лабораторий; акты отбора проб; карта-схема фактического материала; карта-схема района изысканий с указанием существующих и проектируемых объектов; карта современного экологического состояния; протоколы исследований. Заказчику предоставляется: технический отчёт с текстовыми и графическими приложениями в электронном виде на CD диске в 1-м (одном) экземпляре и в бумажном виде в 2-х (двух) экземплярах, протоколы лабораторных исследований |
| Сроки выполнения работ | Согласно календарному плану к Договору. |
| Примечание | Требования к результатам инженерных изысканий и срокам их выполнения могут уточняться Исполнителем при составлении программы на выполнение работ и в процессе выполнения изыскательских работ по согласованию с Заказчиком |

Исп.: Прокопенко Григорий Николаевич

м.тел.: 8 (921) 912-35-67

e-mail: prokopenko@esgroup.ru